项目编号：XXX

深圳市人民政府口岸办公室

会议室系统设备改造工程

招 标 文 件

深圳市人民政府口岸办公室

二〇一九年十一月

目录

评标信息	3

第一章  招标公告	5

第二章  招标项目需求	6

一、对通用条款的补充内容	6

二、货物清单	6

三、项目技术要求	7

四、项目商务要求	12

第三章 投标文件组成部分	14

一、投标函	14

二、法定代表人证明书	15

三、投标文件签署授权委托书	15

四、开标一览表	16

五、详细分项报价清单	16

六、投标人情况介绍	18

七、商务条款偏离表	19

八、技术规格偏离表	21

九、投标人认为需要加以说明的其他内容	28

十、项目实施方案	28

十一、其他	28

## 评标信息

招标文件中的第一个“评标信息”的内容必须与本表一致。如评分内容不一致，以本表的评分内容为准。

本项目采用评审和定标结合办法。

本项目评标方法为：综合评分法

本项目推荐候选中标供应商数量为 1家，中标供应商数量为 1家。

一、评标方法：综合评分法（新价格分算法）

本次评标采用“综合评分法”，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，按照招标文件中规定的各项因素进行量化打分，以评标总得分第一名投标供应商作为候选中标供应商。 价格分计算方法： 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100 评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分； A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 此方法适用于货物类、服务类、工程类项目。

三、评分细则表

| 序号 | 评分项 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30 |
|  | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×权重 |
| 2 | 技术部分 | 55 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分准则 |
|  | 1 | 技术保障措施 | 3 | 在投标文件中详细说明技术保障措施（包括技术团队、技术人员等），评审委员会根据以上响应情况进行横向比较，按优100%分，良80%分，中60%分，差0分打分。 |
|  | 2 | 施工安全保障措施 | 3 | 在投标文件中详细说明施工安全保障措施，评审委员会根据以上响应情况进行横向比较，按优100%分，良80%分，中60%分，差0分打分。 |
|  | 3 | 技术规格偏离情况 | 49 | 投标人应如实填写《技术规格偏离表》，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足的得100%分；“★”为不可偏离指标，“▲”为重要指标，每负偏离1项扣10%分；其余指标每负偏离1项扣5%分，扣完为止。 |
| 3 | 商务部分 | 10 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分准则 |
|  | 1 | 投标人整体实力情况 | 3 | 评审委员会根据投标人注册资金、人员、资质等进行横向比较，按优100%分，良80%分，中60%分，差0分打分。。 |
|  | 2 | 免费保修期内售后服务条款偏离情况 | 4 | 投标人应如实填写《免费保修期内售后服务条款偏离表》，评审委员会根据响应情况进行打分，“★”为不可偏离指标，全部满足要求的得100%分，每负偏离一项扣50%分，扣完为止。 |
|  | 3 | 其他商务条款偏离情况 | 3 | 投标人应如实填写《其他商务条款偏离表》，评审委员会根据响应情况进行打分，全部满足要求的得100%分，每负偏离一项扣50%分，扣完为止。 |
| 4 | 综合实力部分 | 5 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分准则 |
|  | 1 | 投标人近三年同类业绩（截止日为本项目公告发布之日） | 5 | 考察投标人近三年（2016年1月1日至本项目招标公告发布之日，以合同签订时间为准）的会议系统类项目业绩情况：2个（或以上）得100%分，1个得50%分，未提供的不得分。要求同时提供合同关键信息（通过合同关键信息包含本次招标的相关同类产品）作为得分依据。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |

## 第一章  招标公告

根据《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》和《深圳网上政府采购管理暂行办法》的有关规定，深圳市人民政府口岸办公室就会议室系统设备改造工程项目，采用公开招标的方式，欢迎符合资格的供应商参加投标。 1. 项目编号： 2. 项目名称：深圳市人民政府口岸办公室会议室系统设备改造工程 3. 采购单位：深圳市人民政府口岸办公室 4. 项目概况: 本项目预算为650000.00元，其他内容详见招标文件。 5. 投标人资格要求 （1）投标人注册资金在100万元以上； （2）投标人在深圳市拥有合法的经营场所和稳定的技术团队； （3）已在深圳市政府采购网注册的政府采购供应商； （4）本项目不接受联合体投标。 6.标书递交截止时间：2019年11月12日17时00分。 7.递交地点：深圳市福田南路10号口岸指挥中心大厦，联系人：唐贤伟，联系电话：18926013656。 8.开标时间：2019年11月12日17时00分。 9.开标地点：深圳市福田南路10号口岸指挥中心大厦。 10. 本招标文件所涉及的时间一律为北京时间。

## 第二章  招标项目需求

## 一、对通用条款的补充内容

| 序号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件份数 | 本项目实行纸质投标，投标文件一正五副，打印成册密封递交 |

备注：本表为通用条款相关内容的补充和明确，如与通用条款相冲突的以本表为准。

## 二、货物清单

（一）货物总清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 财政预算限额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议室系统设备改造工程 | 1 | 批 |  | 650000.00 |

（二）货物清单明细

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 数字会议系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字会议系统主机 | CREATOR（快捷） | CR-DIG5201-A | 2 | 台 |  |
| 2 | 数字会议主席单元 | CREATOR（快捷） | CR-DIG5202E1 | 2 | 台 |  |
| 3 | 数字会议代表单元 | CREATOR（快捷） | CR-DIG5204E1 | 23 | 台 |  |
| 二 | 专业扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 4 | 专业音箱 | SABINE（赛宾） | CI-304 | 2 | 台 | 含音箱支架 |
| 5 | 专业吸顶音箱 | SABINE（赛宾） | XT6 | 8 | 台 | 含音箱支架 |
| 6 | 专业功放（4通道） | TIAV | A-404 | 2 | 台 |  |
| 7 | 专业功放 | TIAV | A-400 | 1 | 台 |  |
| 8 | 12路调音台 | YAMAHA | MG12 | 2 | 台 |  |
| 9 | 数字音频矩阵器（4楼） | BIAMP | TesiraFORTÉ AI | 1 | 台 |  |
| 10 | 数字音频矩阵器（5楼） | SABINE（赛宾） | AE1208 | 1 | 台 |  |
| 11 | 8路电源时序器 | LAX | PSC801N | 2 | 台 |  |
| 三 | 信号切换系统 |  |  |  |  |  |
| 12 | 无缝高清混合矩阵切换器 | CREATOR（快捷） | PRO-MAX1616 | 2 | 台 |  |
| 四 | 集中控制系统 |  |  |  |  |  |
| 13 | 网络中控主机 | CREATOR（快捷） | CR-PGMIII | 2 | 台 |  |
| 14 | 平板电脑 | 苹果 | MRJN2CH/A | 2 | 台 |  |
| 15 | 无线路由器 | TP-Link | TL-WDR7300 | 2 | 台 |  |
| 16 | 编程软件 | CREATOR（快捷） | CR-SOFT4.0ZJG | 2 | 套 |  |
| 17 | 红外发生棒 | CREATOR（快捷） | CR-IR | 16 | 根 |  |
| 五 | 视频会议终端 |  |  |  |  |  |
| 18 | 视频会议终端 | 中兴 | T800-4MX | 1 | 台 |  |
| 六 | 门卫室监控改造 |  |  |  |  |  |
| 19 | 光端机 |  |  | 1 | 对 |  |
| 20 | 显示器 | 冠捷 | 27B2H | 1 | 台 |  |
| 七 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 21 | 辅材 |  |  | 1 | 批 |  |
| 22 | 安装及调试费 |  |  | 1 | 项 |  |

1.关于特殊符号的说明

（1）招标文件中标注“★”的条款均为废标条款，投标文件对其中任意一条不满足的将作废标处理。

（2）招标文件中标注“▲”的条款均为重要条款，仅作为综合评分时的重要依据。

## 三、项目技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 数字会议系统 |  |
| 1 | 数字会议系统主机 | 1）兼容IEC 60914，GBT 15381-94。 |
|  |  | 2）内置高性能CPU，集翻译、讨论、签到、表决、电子铭牌为一体，提供高速投票、表决、信息传输，提供茶水、内部通话、短消息、电子铭牌等多种服务。 |
|  |  | 3）系统至少支持4000台会议单元；同时开8个话筒。 |
|  |  | 4）非压缩音频传输，48K采样率，带宽20Hz~20KHz完美音质。 |
|  |  | 5）32 bit高速DSP浮点处理，同时支持2路音频输出，声学反馈抑制，回声消除，噪声消除，数字均衡，提供清晰高灵敏度完美音质。 |
|  |  | 6）支持31+1路有线同声传译，连接红外同声传译或录音设备。 |
|  |  | 7）★具有RCA，凤凰头，卡侬头三种不同音频输入接口，支持平衡和非平衡连接，支持4路音频混音输入，支持远程视频会议声音的过滤防止声音回输；输入音频可单独调节，厂家需提供音频配置软件界面截图。 |
|  |  | 8）★具有RCA，凤凰头，卡侬头三种不同音频输出接口，支持平衡和非平衡连接，支持会议单元分区，支持4路扬声器分区输出，4路输出音量可分别调节。厂家需提供扬声器分区和音频配置软件界面截图。 |
|  |  | 9）主机和PC软件统一管理会议单元和智能故障分析，能分析会议单元类型、数量、分布、故障等。 |
|  |  | 10）▲双机热备份，双主机中任何一台主机故障，系统能正常运行，会议不会中断，继续发言投票表决等。 |
|  |  | 11）▲支持8芯会议专用线缆和超6类网线两种走线方式，系统采用环形手拉手连接方式。 |
|  |  | 12）具有四种会议模式：FIFO（先进先出模式）、NORMAL（普通模式）、FREE（自由模式）、APPLY（申请模式）。 |
|  |  | 13）支持PC软件管理，TCP/IP控制，提供可靠安全管理控制。 |
|  |  | 14）支持中文、英文、繁体中文。 |
|  |  | 15）信噪比(S/N) ＞80dB ；总谐波失真＜0.05% ；通道串音＞80dB。 |
|  |  | 16）★MTBF≥40000小时，厂家需提供CNAS授权的第三方机构检测报告。 |
|  |  | 17）▲厂家通过ISO9001质量管理体系ISO14001环境认证体系，厂家需提供会议系统应用软件和底层软件的著作权证书和控制主机的3C，CE认证并提供相关产品的检测报告。 |
|  |  | 18）★为满足多个系统配合兼容性，要求中控系统，矩阵信号切换系统和会议发言系统为同一品牌。 |
| 2 | 数字会议主席单元 | 1）主席单元具备优先权功能，可以关闭所有正在发言的代表单元。 |
|  |  | 2）前面板采用电容触摸按键。 |
|  |  | 3）电容式心型指向性麦克风，带有双色提示圈。 |
|  |  | 4）信噪比＞80dB；通道串音＞80dB；总谐波失真＜0.05%；咪芯类型电容式心型单指向性；灵敏度 -46dBV/pa；频率响应 20HZ~20KHZ ；输入阻抗 2.2K。 |
|  |  | 5）▲厂家需提供高新企业认证证书，通过ISO9001质量管理体系ISO14001环境认证体系，厂家需提供相关产品的检测报告和会议单元底层软件著作权认证证书。 |
| 3 | 数字会议代表单元 | 1）前面板采用电容触摸按键。 |
|  |  | 2）电容式心型指向性麦克风，带有双色提示圈。 |
|  |  | 3）信噪比＞80dB；通道串音＞80dB；总谐波失真＜0.05%；咪芯类型电容式心型单指向性；灵敏度 -46dBV/pa；频率响应 20HZ~20KHZ ；输入阻抗 2.2K。 |
|  |  | 4）▲厂家需提供高新企业认证证书，通过ISO9001质量管理体系ISO14001环境认证体系，厂家需提供相关产品的检测报告和会议单元底层软件著作权认证证书。 |
| 二 | 专业扩声系统 |  |
| 4 | 专业音箱 | 1）单元配置:4x3"锥盘单元，单元直射排列。 |
|  |  | 2）频响范围: 100Hz-20kHz。 |
|  |  | 3）额定功率: 120W。 |
|  |  | 4）灵敏度: 94dB。 |
|  |  | 5）最大声压级: 121dB。 |
|  |  | 6）标准阻抗：4Ω。 |
|  |  | 7）辐射角度: 120°x 20°。 |
|  |  | 8）户外能力: IP52防护等级。 |
| 5 | 专业吸顶音箱 | 1）单元配置: 1x6.5"低频单元、1x1"高频单元。 |
|  |  | 2）频响范围: 70Hz-20kHz。 |
|  |  | 3）额定功率: 40W、70V(40、30、20、10、5Watts)/100V(X,40、30、20、10Watts)。 |
|  |  | 4）灵敏度：89dB。 |
|  |  | 5）最大声压级: 111dB 。 |
|  |  | 6）标准阻抗：8Ω。 |
|  |  | 7）扩散角度：90度锥形。 |
| 6 | 专业功放（4通道） | 1）立体声功率：8Ω-200W*4。 |
|  |  | 2）信噪比：＞90dB(8Ω,1kHz)。 |
|  |  | 3）阻尼系数：≥300:1(8Ω,100Hz)。 |
|  |  | 4）频率响应：20Hz-20KHz（+0,/-0.5db,1%输出功率）。 |
|  |  | 5）总谐波失真：＜0.8%(8Ω,1kHz，1w)。 |
|  |  | 6）互调失真：＜0.5%(8Ω,1kHz，1w)。 |
|  |  | 7）输入灵敏度：0db(0.77Vrms)/1.0V/1.55V。 |
|  |  | 8）输入阻抗：20KΩ（平衡输入，立体声模式）/10KΩ（平衡输入，并联模式/桥接模式）。 |
|  |  | 9）转换速率：≥12V/US。 |
|  |  | 10）通道间串音：＞60dB(1kHz)。 |
| 7 | 专业功放 | 1）立体声功率：8Ω-400W*2，4Ω-600W*2。 |
|  |  | 2）桥接功率：8Ω-800W。 |
|  |  | 3）信噪比：＞90dB(8Ω,1kHz)。 |
|  |  | 4）阻尼系数：≥300:1(8Ω,100Hz)。 |
|  |  | 5）频率响应：20Hz-20KHz（+0,/-0.5db,1%输出功率）。 |
|  |  | 6）总谐波失真：＜0.8%(8Ω,1kHz，1w)。 |
|  |  | 7）互调失真：＜0.5%(8Ω,1kHz，1w)。 |
|  |  | 8）输入灵敏度：0db(0.77Vrms)/1.0V/1.55V。 |
|  |  | 9）输入阻抗：20KΩ（平衡输入，立体声模式）/10KΩ（平衡输入，并联模式/桥接模式）。 |
|  |  | 10）转换速率：≥12V/US。 |
|  |  | 11）通道间串音：＞60dB(1kHz)。 |
| 8 | 12路调音台 | 1）12通道调音台。 |
|  |  | 2）6个话筒 / 12个线路输入 (4个单声道 + 4个立体声)。 |
|  |  | 3）编组母线 + 1立体声母线。 |
|  |  | 4）2 AUX (包括FX)。 |
| 9 | 数字音频矩阵器（4楼） | 1）12 路话筒/线路电平输入，8 路话筒/线路电平输出。 |
|  |  | 2）千兆以太网端口。 |
|  |  | 3）多达8 路可配置USB 音频通道；RS-232 串行端口。 |
|  |  | 4）4 针GPIO；配备电容式触控导航的OLED 显示。 |
|  |  | 5）1U 标准机箱；通过以太网进行系统配置和控制；内置通用电源。 |
|  |  | 6）通过直观软件进行信号处理，允许配置和控制信号路由、混音、均衡 、滤波、延迟等；获得CE标志、UL认证 ，符合RoHS标准。 |
| 10 | 数字音频矩阵器（5楼） | 1）采样频率 :48kHz。 |
|  |  | 2）动态范围: 大于106dB。 |
|  |  | 3）幻像供电: DC 48V。 |
|  |  | 4）输入共模抑制 :大于75dBu @ +20dBu , 60Hz。 |
|  |  | 5）通道隔离度 :106dB。 |
|  |  | 6）频率响应: 20～20kHz (±0.5dB)。 |
|  |  | 7）本底噪声（A-计权）：-90dBu。 |
|  |  | 8）等效输入噪声EIN：≤-125dBu。 |
|  |  | 9）总谐波失真(THD+N): ≤0.002% @1kHz，+8dBu。 |
|  |  | 10）最大输入增益 : 42dB。 |
|  |  | 11）输入阻抗: 10KΩ。 |
|  |  | 12）输出阻抗: 100 ohm;最大输出电平: 20dBu。 |
| 11 | 8路电源时序器 | 1）RS-232串口控制协议，可连接中控及控制电脑。 |
|  |  | 2）最大输入电流 30A，单路最大输出电流16A。 |
|  |  | 3）工作电压 95V-240V。 |
|  |  | 4）输出电源插座: 后面板 8 个受控 16A 万用插座；插座标准: 兼容国标 6A、10A、16A、英标 13A、美标 15A、欧标 G/M 插头。 |
|  |  | 5）开关间隔时间:1 秒；机箱高度: 2U。 |
| 三 | 信号切换系统 |  |
| 12 | 无缝高清混合矩阵切换器 | 1）可以支持大规模288*288路信号输入输出；1卡4路，所有板卡支持热拔插，此机箱最大支持16进16出，具体板卡配置需根据现场信号输入输出确定。 |
|  |  | 2）支持DVI1.0协议，兼容HDMI1.4a，符合HDCP 1.3标准。 |
|  |  | 3）输入输出板卡带有音频接口，支持音视频的分离合成。 |
|  |  | 4）▲支持信号：CV、YC、YUV、VGA、HDMI、SDI、DVI、HDBaseT、FIBER光纤等信号的输入和输出，需提供CNAS授权的第三方检测机构的检验报告。 |
|  |  | 5）▲HDBaseT输入输出信号支持内嵌的（或本地端的）双向RS-232和双向IR信号，并可选择随视频信号切换，或分离切换模式，并支持POC对外供电 |
|  |  | 6）★所有通道的输出均支持无缝切换，且分辨率可单独调节，支持4K视频图像的输入输出；提供彩页截图。 |
|  |  | 7）★具备冗余电源、电源模块支持热插拔；提供设备的彩页证明。 |
|  |  | 8）拼接控制卡支持大屏拼接分组，至少5组拼接，可以实现对图像拼接、叠加、漫游、缩放等功能，单块屏至少可同时开4个1080P画面，16个标清画面。 |
|  |  | 9）▲图像预览卡支持客户端图像预览功能，至少同时支持4路视频同时预览；提供软件截图。 |
|  |  | 10）★内嵌可编程中控功能，可编程控制接口至少具备2路RS232，1路RJ-45网络接口；支持厂家触屏、IPAD和win系统触控平板的直接控制和对周边设备的控制。 |
|  |  | 11）支持字幕叠加，字幕显示的位置、字体大小、颜色均可自定义调节。 |
|  |  | 12）SDI输入输出板卡带环出监视功能。 |
|  |  | 13）支持KVM功能，可以实时对鼠标键盘和视频显示信号的实时切换和调配管理，支持KVM键盘直接控制矩阵切换。 |
|  |  | 14）▲矩阵主机支持大规模矩阵预案和拼接预案管理，至少可支持512组预案场景的管理。提供软件界面截图。 |
|  |  | 15）★支持软件端信号预切功能，在信号切换操作后确认完成才执行切换避免出现信号误切；提供软件界面截图。 |
|  |  | 16）支持EDID读取、编辑、自定义、断电保护功能。 |
|  |  | 17）HDMI、DVI板卡前驱35m。 |
|  |  | 18）智能温控调节，可智能控制矩阵风扇的运行。 |
|  |  | 19）★至少4种不同的控制方式：具有RS-485，红外遥控， RS-232 协议和TCP/IP网络协议，同时支持HDBaseT的串口控制矩阵切换 ；需提供第三方机构的检测报告。 |
|  |  | 20）★MTBF≥40000，需提供第三方检测机构的报告。 |
|  |  | 21）▲厂家生产管理和产品需通过国际ISO9001认证、ISO14001认证、RoHS认证、CE认证、HDBaseT联盟会员。 |
|  |  | 22）▲为确保系统自主研发产品，方便系统以后升级扩容，投标产品需要提供由国家版权局提供的计算机软件著作权登记证书。 |
|  |  | 23）★为满足多个系统配合兼容性，要求中控系统，矩阵信号切换系统和会议发言系统为同一品牌。 |
| 四 | 集中控制系统 |  |
| 13 | 网络中控主机 | 1）主频≥667MHz的32位内嵌式处理器，ARM11 CPU，内存≥256M， Flash闪存≥1G。 |
|  |  | 2）★完全可编程，开放式的接口，4路可编程高速总线功能扩展卡；可扩展电压模拟卡，编程输出可调电压, 还可编程为可读取外部输入电压等多种额外扩展功能；提供彩页证明材料；具体扩展卡配置需根据项目现场情况确定。 |
|  |  | 3）不低于8路独立可编程RS-232/422/485 控制接口。 |
|  |  | 4）不低于8路弱电继电器接口和8路数字输入/输出IO 接口。 |
|  |  | 5）不低于8路红外可编程控制接口，内置红外学习器，可以支持对周边所有红外设备（如：DVD/TV）的控制，且单个红外接口可以同时连接控制多个不同设备，可以做RS232串口转发。 |
|  |  | 6）★前面板具有设备状态指示灯和电源指示灯，具备至少8路RS232/485/422通讯指示灯，8路红外数据通讯指示灯。厂家需提供设备前面板图片和第三方检测报告。 |
|  |  | 7）支持网络通讯：CR-NET，CR-LINK ；TCP/IP；三种网络通讯方式。 |
|  |  | 8）支持 USB2,0或 以上编程通讯接口功能 可用 连接电脑用于程序下 载、系统诊断、红外学习等。 |
|  |  | 9）支持大型组网集中管理；支持多会议室互控，远程上传和维护程序。 |
|  |  | 10）★支持iPad／iPhone/Android平板作为触控终端，具备pc端触控软件通过windows平台进行控制。 |
|  |  | 11）★设备在需要状态支持读取传感器实际电压，联动传感器实现可实时监测应用环境中的检测值。 |
|  |  | 12）设备工作温度支持高温55℃低温-10℃，符合GB/T2423标准。 |
|  |  | 13）存储温度低温-40摄氏度~55℃，符合GB/T2423标准。 |
|  |  | 14）工作湿度20%~93%，符合GB/T2423标准。 |
|  |  | 15）★MTBF≥40000小时，厂家需提供CNAS授权的第三方机构的检测报告。 |
|  |  | 16）▲支持中控双机热备份功能，厂家需提供相关热备份设备的彩页资料。 |
|  |  | 17）▲厂家生产管理和产品需通过国际ISO9001认证、ISO14001认证、RoHS认证、CE认证。 |
|  |  | 18）▲为确保系统自主研发产品，方便系统以后升级扩容，投标产品需要提供由国家版权局提供的计算机软件著作权登记证书。 |
|  |  | 19）★为满足多个系统配合兼容性，要求中控系统，矩阵信号切换系统和会议发言系统为同一品牌。 |
| 14 | 平板电脑 | 1）存储容量：32GB。 |
|  |  | 2）屏幕尺寸：9.7英寸。 |
| 15 | 无线路由器 | 1）LAN口数量：3。 |
|  |  | 2）LAN口：百兆网口。 |
|  |  | 3）WAN口：百兆网口。 |
|  |  | 4）无线速率：2100M。 |
| 16 | 编程软件 | 1）按用户需求编程定制会议使用场景。 |
| 17 | 红外发生棒 | 1）控制距离可延长到150米的距离。 |
| 五 | 视频会议终端 |  |
| 18 | 视频会议终端 | 1）多媒体框架协议：ITU-T H.323、H.320；IETF SIP。 |
|  |  | 2）视频编解码协议：H.263、H.264。 |
|  |  | 3）音频编解码协议：G.711A、G.711U、G.722、G.728、AAC-LD、ZTE_BA、G.722.1、G.722.1 Annex C*。 |
|  |  | 4）双流标准：ITU-T H.239。 |
|  |  | 5）网络传输协议：TCP/IP、DHCP、SNMP、Telnet、HTTP、PPPoE 。 |
|  |  | 6）呼叫带宽： IP：64Kbps～8Mbps。 E1：2Mbps/4Mbps/6Mbps/8Mbps。 |
|  |  | 7）活动图像分辨率：1080p 50/60fps、1080p 25/30 fps、1080i 50/60fps、720p 50/60fps、720p 30fps、4CIF 25fps、 CIF 25fps。 |
|  |  | 8）媒体加密协议：AES。 |
|  |  | 9）加密标准：H235。 |
|  |  | 10）视频流特性：三视频流1080p 30fps+1080p 30fps+SXGA，支持PIP、POP等显示模式，视频输出宽高比设置，PC输入自动协商。 |
|  |  | 11）网络适应性：自动升降速，QoS的TOS、DiffServ设置和丢包补偿，FEC算法，视音频丢包补偿。 |
| 六 | 门卫室监视改造 |  |
| 19 | 光端机 | 1）接口:16路BNC,FC光纤接口 |
|  |  | 2）尺寸：266*112*42(mm) |
| 20 | 显示器 | 1）尺寸：27英寸。 |
|  |  | 2）屏幕比例：16:9。 |
|  |  | 3）对比度：1000:1。 |
|  |  | 4）视频接口：1个VGA，1个HDMI。 |
| 七 | 其他 |  |
| 21 | 辅材 | 1）包括本项目中各个系统的各种辅材，各种接头配套连接器等。 |
| 22 | 安装及调试费 | 2）本项目中各个系统设备的运输、安装部署及调试等工作。 |

## 四、项目商务要求

| 序号 | 目录 | 招标商务条款 |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |
| 1 | 免费保修期 | ★本项目要求提供1年免费质保服务，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。投标人需提供（关键设备数字会议系统主机、无缝高清混合矩阵切换器、网络中控主机）制造厂商针对本项目的项目授权函及售后服务承诺函。 |
| 2 | 维修响应及故障解决时间 | 响应时间：接到用户通知后，中标单位维修人员4小时到场，一般故障维修时间不超过24小时，如果24小时仍无法解决则必须免费提供备用产品。提供7x24小时的故障服务技术支持。 |
| 3 | 技术服务支持 | 投标人应具有提供日常维护和技术支持的能力；投标人应在广东省设有自主经营的售后服务机构，投标人应提供相关证明扫描件，如营业执照、租赁合同、房产证明等。提供7*24小时售后服务电话，备有相应的备品备件，提供常驻机构人员配备、办公地址、联系电话。 |
| 4 | 巡检服务要求 | 在质保期内，对用户单位进行定期巡检维护，每三个月一次，每次做好记录，双方签名验收，由此产生的所有费用由中标人负责。 |
| 5 | 培训要求 | 投标人必须为采购方提供会议系统维护培训，具体培训内容及方式由双方商定，由此产生的所有费用由中标人负责。 |
| （二）免费保修期外售后服务要求 |
| 1 | 售后要求 | 免费保修期满后，应按其在深圳地区同类产品的最优惠价格提供服务和零件。 |
| （三）其他商务要求 |
| 1 | 关于交货 | 交货期：签订合同后 30 天（日历日）内完成交货、安装测试并施工完毕，交付采购人验收。 |
| 2 |  | 中标人必须承担的设备运输、安装测试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。 |
| 3 | 关于实施 | 中标人负责完成本项目全套设备及材料供应、安装、测试及其工程实施（含系统深化设计，设备供货、备品备件、明配导管、线槽施工、管槽线缆敷设施工、系统安装、测试设备、标识标签、用户培训、经验收后向使用单位移交及售后服务等）。 |
| 4 |  | 施工中不能对口岸办原办公环境造成影响及损坏，若因中标人责任造成任何损坏，须立即通知有关部门和建设方，并由中标人自行承担损失及修复所发生的一切费用。 |
| 5 | 报价要求 | 投标总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括但不限于设备及材料费、辅助材料费、仓储费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、测试费、巡检费、 投标人承诺项目所产生的费用及国家规定的各项税费等。 |
| 6 | 关于验收 | 中标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由中标人提供产品保修文件。 |
| 7 |  | 当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。c、货物具备产品合格证。d、投标人在验收前需对相关使用人员进行操作，维护等方面的培训。 |
| 8 | 付款方式 | 签订合同后5个工作日内支付合同金额的40%；设备全部到货后5个工作日内支付合同金额的40%；全部设备安装、调试、验收后5个工作日内支付合同金额的20%。 |
| 9 | 关于违约 | 中标人所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将对对其履约评价为“差”，并报政府采购主管部门按相关规定处理。 |

## 第三章 投标文件组成部分

### 一、投标函

致：深圳市人民政府口岸办公室

根据贵方为           项目的投标邀请，我方    　　（投标人名称）作为投标人正式授权    　       　（授权代表全名，职务）代表我方进行有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，包括如下等内容，并已单独密封封装：

投标文件（正本一份，副本五份）；

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（—）我方决定参加招标项目名称       项目的投标；

（二）全部货物之供应和有关服务的投标总价（详见投标报价表）；

（三）本投标文件的有效期自投标截止日后90天有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（五）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息；

（六）我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标；

（七）我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务；

（八）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地  　址：　　　　　　　　　　　		邮政编码：

电　　话：　　　　　　　　　　　		电子邮箱：

传　　真：

代表姓名：　　　　　　　　　　　		职　　务：

投标人：（法人公章）

法定代表人或其授权代表签名：

日　　　期：

### 二、法定代表人证明书

同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

附： 请提供法定代表人身份证扫描件（正反两面）。

### 三、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：

联系电话：  手机：

身份证号码：职务：

授权委托日期：年月 日

附： 请提供法定代表人身份证扫描件（正反两面）。

### 四、开标一览表

单位：人民币元

| 项目编号 | 项目名称 | 投标总价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |

注：投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。本表格式不得修改。

4.开标一览表的投标总价必须与项目报价表的投标总价一致。

### 五、详细分项报价清单

项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 原产地 | 制造商名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 数字会议系统 |
| 1 | 数字会议系统主机 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 2 | 数字会议主席单元 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 3 | 数字会议代表单元 |  |  |  | 23 | 台 |  |  |  |
| 二 | 专业扩声系统 |
| 4 | 专业音箱 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 5 | 专业吸顶音箱 |  |  |  | 8 | 台 |  |  |  |
| 6 | 专业功放（4通道） |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 7 | 专业功放 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | 12路调音台 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 9 | 数字音频矩阵器（4楼） |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | 数字音频矩阵器（5楼） |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 11 | 8路电源时序器 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 三 | 信号切换系统 |
| 12 | 无缝高清混合矩阵切换器 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 四 | 集中控制系统 |
| 13 | 网络中控主机 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 14 | 平板电脑 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 15 | 无线路由器 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 16 | 编程软件 |  |  |  | 2 | 套 |  |  |  |
| 17 | 红外发生棒 |  |  |  | 16 | 根 |  |  |  |
| 五 | 视频会议终端 |
| 18 | 视频会议终端 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 六 | 门卫室监控改造 |
| 19 | 光端机 |  |  |  | 1 | 对 |  |  |  |
| 20 | 显示器 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 七 | 其他 |
| 21 | 辅材 |  |  |  | 1 | 批 |  |  |  |
| 22 | 安装及调试费 |  |  |  | 1 | 项 |  |  |  |

投标人：

日期：    年  月  日

注：1、所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写；

2、投标总价应为以上各分项价格之和；

3、本表格仅为指导性范本，供应商应根据项目具体情况对各分项内容进行调整提供详细分项报价。

### 六、投标人情况介绍

#### （一）供应商一览表

| 序号 | 项 目 | 内容及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 营业执照/事业单位法人证明 |  | 提供复印件 |
|  | 1.注册年度及注册编号 |  |  |
|  | 2.注册资金（万元）： |  |  |
|  | 3.经营场所： |  |  |
|  | 4.有效期： |  |  |
| 二 | 税务登记证 |  | 提供复印件，如无单独的税务登记证，则以营业执照副本上的税务登记信息为准。 |
|  | 1.税务登记证编号： |  |  |
| 三 | 其他资格（质）证书 | （可按表格格式扩展） | 提供复印件 |
|  | 1.证书名称 |  |  |
|  | 2.批准单位 |  |  |
|  | 3.等级 |  |  |
|  | 4.批准时间及编号 |  |  |
|  | 5.有效期 |  |  |
| 四 | 其他 | 投标人认为需补充的其他说明 |  |
|  | 1.…… |  |  |

注：在按要求填写好此表格后，各投标单位可以用其它的方式，就公司整体情况作出详细的介绍（可以提供相应文字、照片等）。

#### （二）供应商资格证明文件

1. 投标人资格要求的证明文件：

（1）工商营业执照复印件；

（2）提供招标公告中关于投标人资格要求的相关资格证明文件复印件。

（3）其他（供应商自定提供）。

（特别提示：投标人须按本招标文件第一章招标公告 “投标人资质要求”提供相关的资质证明，未提供或提供不完整、不符合要求的，投标文件将按无效投标处理。）

#### （三）评标信息中规定的公司业绩一览表

| 序号 | 采购人 | 项目名称 | 规模（金额/元） | 完成时间 | 运行情况 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 需递交上述项目的合同复印件或扫描件，需要时提供原件交验。

### 七、商务条款偏离表

投标人名称：                                         项目编号：

| 序号 | 目录 | 招标商务条款 | 投标商务条款 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |  |
| 1 | 免费保修期 | ★本项目要求提供1年免费质保服务，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。投标人需提供（数字会议系统主机、无缝高清混合矩阵切换器、网络中控主机）制造厂商针对本项目的项目授权函及售后服务承诺函。 |  |  |  |
| 2 | 维修响应及故障解决时间 | 响应时间：接到用户通知后，中标单位维修人员4小时到场，一般故障维修时间不超过24小时，如果24小时仍无法解决则必须免费提供备用产品。提供7x24小时的故障服务技术支持。 |  |  |  |
| 3 | 技术服务支持 | 投标人应具有提供日常维护和技术支持的能力；投标人应在广东省设有自主经营的售后服务机构，投标人应提供相关证明扫描件，如营业执照、租赁合同、房产证明等。提供7*24小时售后服务电话，备有相应的备品备件，提供常驻机构人员配备、办公地址、联系电话。 |  |  |  |
| 4 | 巡检服务要求 | 在质保期内，对用户单位进行定期巡检维护，每三个月一次，每次做好记录，双方签名验收，由此产生的所有费用由中标人负责。 |  |  |  |
| 5 | 培训要求 | 投标人必须为采购方提供会议系统维护培训，具体培训内容及方式由双方商定，由此产生的所有费用由中标人负责。 |  |  |  |
| （二）免费保修期外售后服务要求 |  |  |  |
| 1 | 售后要求 | 免费保修期满后，应按其在深圳地区同类产品的最优惠价格提供服务和零件。 |  |  |  |
| （三）其他商务要求 |  |  |  |
| 1 | 关于交货 | 交货期：签订合同后 30 天（日历日）内完成交货、安装测试并施工完毕，交付采购人验收。 |  |  |  |
| 2 |  | 中标人必须承担的设备运输、安装测试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。 |  |  |  |
| 3 | 关于实施 | 中标人负责完成本项目全套设备及材料供应、安装、测试及其工程实施（含系统深化设计，设备供货、备品备件、明配导管、线槽施工、管槽线缆敷设施工、系统安装、测试设备、标识标签、用户培训、经验收后向使用单位移交及售后服务等）。 |  |  |  |
| 4 |  | 施工中不能对口岸办原办公环境造成影响及损坏，若因中标人责任造成任何损坏，须立即通知有关部门和建设方，并由中标人自行承担损失及修复所发生的一切费用。 |  |  |  |
| 5 | 报价要求 | 投标总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括但不限于设备及材料费、辅助材料费、仓储费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、测试费、巡检费、 投标人承诺项目所产生的费用及国家规定的各项税费等。 |  |  |  |
| 6 | 关于验收 | 中标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由中标人提供产品保修文件。 |  |  |  |
| 7 |  | 当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。c、货物具备产品合格证。d、投标人在验收前需对相关使用人员进行操作，维护等方面的培训。 |  |  |  |
| 8 | 付款方式 | 签订合同后5个工作日内支付合同金额的40%；设备全部到货后5个工作日内支付合同金额的40%；全部设备安装、调试、验收后5个工作日内支付合同金额的15%；质保期满后5个工作日内支付合同金额的5%。 |  |  |  |
| 9 | 关于违约 | 中标人所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将对对其履约评价为“差”，并报政府采购主管部门按相关规定处理。 |  |  |  |

备注：

1、“招标商务条款要求”一栏填写招标文件第一册第二章“四、项目商务要求”的内容；

2、“投标商务条款响应”一栏详细填写投标的商务要求响应，并对照招标商务条款对应响应；

3、“偏离情况”一栏填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”

### 八、技术规格偏离表

投标人名称：                                     项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 投标技术响应 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 数字会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 数字会议系统主机 | 1）兼容IEC 60914，GBT 15381-94。 |  |  |  |
|  |  | 2）内置高性能CPU，集翻译、讨论、签到、表决、电子铭牌为一体，提供高速投票、表决、信息传输，提供茶水、内部通话、短消息、电子铭牌等多种服务。 |  |  |  |
|  |  | 3）系统至少支持4000台会议单元；同时开8个话筒。 |  |  |  |
|  |  | 4）非压缩音频传输，48K采样率，带宽20Hz~20KHz完美音质。 |  |  |  |
|  |  | 5）32 bit高速DSP浮点处理，同时支持2路音频输出，声学反馈抑制，回声消除，噪声消除，数字均衡，提供清晰高灵敏度完美音质。 |  |  |  |
|  |  | 6）支持31+1路有线同声传译，连接红外同声传译或录音设备。 |  |  |  |
|  |  | 7）★具有RCA，凤凰头，卡侬头三种不同音频输入接口，支持平衡和非平衡连接，支持4路音频混音输入，支持远程视频会议声音的过滤防止声音回输；输入音频可单独调节，厂家需提供音频配置软件界面截图。 |  |  |  |
|  |  | 8）★具有RCA，凤凰头，卡侬头三种不同音频输出接口，支持平衡和非平衡连接，支持会议单元分区，支持4路扬声器分区输出，4路输出音量可分别调节。厂家需提供扬声器分区和音频配置软件界面截图。 |  |  |  |
|  |  | 9）主机和PC软件统一管理会议单元和智能故障分析，能分析会议单元类型、数量、分布、故障等。 |  |  |  |
|  |  | 10）▲双机热备份，双主机中任何一台主机故障，系统能正常运行，会议不会中断，继续发言投票表决等。 |  |  |  |
|  |  | 11）▲支持8芯会议专用线缆和超6类网线两种走线方式，系统采用环形手拉手连接方式。 |  |  |  |
|  |  | 12）具有四种会议模式：FIFO（先进先出模式）、NORMAL（普通模式）、FREE（自由模式）、APPLY（申请模式）。 |  |  |  |
|  |  | 13）支持PC软件管理，TCP/IP控制，提供可靠安全管理控制。 |  |  |  |
|  |  | 14）支持中文、英文、繁体中文。 |  |  |  |
|  |  | 15）信噪比(S/N) ＞80dB ；总谐波失真＜0.05% ；通道串音＞80dB。 |  |  |  |
|  |  | 16）★MTBF≥40000小时，厂家需提供CNAS授权的第三方机构检测报告。 |  |  |  |
|  |  | 17）▲厂家通过ISO9001质量管理体系ISO14001环境认证体系，厂家需提供会议系统应用软件和底层软件的著作权证书和控制主机的3C，CE认证并提供相关产品的检测报告。 |  |  |  |
|  |  | 18）★为满足多个系统配合兼容性，要求中控系统，矩阵信号切换系统和会议发言系统为同一品牌。 |  |  |  |
| 2 | 数字会议主席单元 | 1）主席单元具备优先权功能，可以关闭所有正在发言的代表单元。 |  |  |  |
|  |  | 2）前面板采用电容触摸按键。 |  |  |  |
|  |  | 3）电容式心型指向性麦克风，带有双色提示圈。 |  |  |  |
|  |  | 4）信噪比＞80dB；通道串音＞80dB；总谐波失真＜0.05%；咪芯类型电容式心型单指向性；灵敏度 -46dBV/pa；频率响应 20HZ~20KHZ ；输入阻抗 2.2K。 |  |  |  |
|  |  | 5）▲厂家需提供高新企业认证证书，通过ISO9001质量管理体系ISO14001环境认证体系，厂家需提供相关产品的检测报告和会议单元底层软件著作权认证证书。 |  |  |  |
| 3 | 数字会议代表单元 | 1）前面板采用电容触摸按键。 |  |  |  |
|  |  | 2）电容式心型指向性麦克风，带有双色提示圈。 |  |  |  |
|  |  | 3）信噪比＞80dB；通道串音＞80dB；总谐波失真＜0.05%；咪芯类型电容式心型单指向性；灵敏度 -46dBV/pa；频率响应 20HZ~20KHZ ；输入阻抗 2.2K。 |  |  |  |
|  |  | 4）▲厂家需提供高新企业认证证书，通过ISO9001质量管理体系ISO14001环境认证体系，厂家需提供相关产品的检测报告和会议单元底层软件著作权认证证书。 |  |  |  |
| 二 | 专业扩声系统 |  |  |  |  |
| 4 | 专业音箱 | 1）单元配置:4x3"锥盘单元，单元直射排列。 |  |  |  |
|  |  | 2）频响范围: 100Hz-20kHz。 |  |  |  |
|  |  | 3）额定功率: 120W。 |  |  |  |
|  |  | 4）灵敏度: 94dB。 |  |  |  |
|  |  | 5）最大声压级: 121dB。 |  |  |  |
|  |  | 6）标准阻抗：4Ω。 |  |  |  |
|  |  | 7）辐射角度: 120°x 20°。 |  |  |  |
|  |  | 8）户外能力: IP52防护等级。 |  |  |  |
| 5 | 专业吸顶音箱 | 1）单元配置: 1x6.5"低频单元、1x1"高频单元。 |  |  |  |
|  |  | 2）频响范围: 70Hz-20kHz。 |  |  |  |
|  |  | 3）额定功率: 40W、70V(40、30、20、10、5Watts)/100V(X,40、30、20、10Watts)。 |  |  |  |
|  |  | 4）灵敏度：89dB。 |  |  |  |
|  |  | 5）最大声压级: 111dB 。 |  |  |  |
|  |  | 6）标准阻抗：8Ω。 |  |  |  |
|  |  | 7）扩散角度：90度锥形。 |  |  |  |
| 6 | 专业功放（4通道） | 1）立体声功率：8Ω-200W*4。 |  |  |  |
|  |  | 2）信噪比：＞90dB(8Ω,1kHz)。 |  |  |  |
|  |  | 3）阻尼系数：≥300:1(8Ω,100Hz)。 |  |  |  |
|  |  | 4）频率响应：20Hz-20KHz（+0,/-0.5db,1%输出功率）。 |  |  |  |
|  |  | 5）总谐波失真：＜0.8%(8Ω,1kHz，1w)。 |  |  |  |
|  |  | 6）互调失真：＜0.5%(8Ω,1kHz，1w)。 |  |  |  |
|  |  | 7）输入灵敏度：0db(0.77Vrms)/1.0V/1.55V。 |  |  |  |
|  |  | 8）输入阻抗：20KΩ（平衡输入，立体声模式）/10KΩ（平衡输入，并联模式/桥接模式）。 |  |  |  |
|  |  | 9）转换速率：≥12V/US。 |  |  |  |
|  |  | 10）通道间串音：＞60dB(1kHz)。 |  |  |  |
| 7 | 专业功放 | 1）立体声功率：8Ω-400W*2，4Ω-600W*2。 |  |  |  |
|  |  | 2）桥接功率：8Ω-800W。 |  |  |  |
|  |  | 3）信噪比：＞90dB(8Ω,1kHz)。 |  |  |  |
|  |  | 4）阻尼系数：≥300:1(8Ω,100Hz)。 |  |  |  |
|  |  | 5）频率响应：20Hz-20KHz（+0,/-0.5db,1%输出功率）。 |  |  |  |
|  |  | 6）总谐波失真：＜0.8%(8Ω,1kHz，1w)。 |  |  |  |
|  |  | 7）互调失真：＜0.5%(8Ω,1kHz，1w)。 |  |  |  |
|  |  | 8）输入灵敏度：0db(0.77Vrms)/1.0V/1.55V。 |  |  |  |
|  |  | 9）输入阻抗：20KΩ（平衡输入，立体声模式）/10KΩ（平衡输入，并联模式/桥接模式）。 |  |  |  |
|  |  | 10）转换速率：≥12V/US。 |  |  |  |
|  |  | 11）通道间串音：＞60dB(1kHz)。 |  |  |  |
| 8 | 12路调音台 | 1）12通道调音台。 |  |  |  |
|  |  | 2）6个话筒 / 12个线路输入 (4个单声道 + 4个立体声)。 |  |  |  |
|  |  | 3）编组母线 + 1立体声母线。 |  |  |  |
|  |  | 4）2 AUX (包括FX)。 |  |  |  |
| 9 | 数字音频矩阵器（4楼） | 1）12 路话筒/线路电平输入，8 路话筒/线路电平输出。 |  |  |  |
|  |  | 2）千兆以太网端口。 |  |  |  |
|  |  | 3）多达8 路可配置USB 音频通道；RS-232 串行端口。 |  |  |  |
|  |  | 4）4 针GPIO；配备电容式触控导航的OLED 显示。 |  |  |  |
|  |  | 5）1U 标准机箱；通过以太网进行系统配置和控制；内置通用电源。 |  |  |  |
|  |  | 6）通过直观软件进行信号处理，允许配置和控制信号路由、混音、均衡 、滤波、延迟等；获得CE标志、UL认证 ，符合RoHS标准。 |  |  |  |
| 10 | 数字音频矩阵器（5楼） | 1）采样频率 :48kHz。 |  |  |  |
|  |  | 2）动态范围: 大于106dB。 |  |  |  |
|  |  | 3）幻像供电: DC 48V。 |  |  |  |
|  |  | 4）输入共模抑制 :大于75dBu @ +20dBu , 60Hz。 |  |  |  |
|  |  | 5）通道隔离度 :106dB。 |  |  |  |
|  |  | 6）频率响应: 20～20kHz (±0.5dB)。 |  |  |  |
|  |  | 7）本底噪声（A-计权）：-90dBu。 |  |  |  |
|  |  | 8）等效输入噪声EIN：≤-125dBu。 |  |  |  |
|  |  | 9）总谐波失真(THD+N): ≤0.002% @1kHz，+8dBu。 |  |  |  |
|  |  | 10）最大输入增益 : 42dB。 |  |  |  |
|  |  | 11）输入阻抗: 10KΩ。 |  |  |  |
|  |  | 12）输出阻抗: 100 ohm;最大输出电平: 20dBu。 |  |  |  |
| 11 | 8路电源时序器 | 1）RS-232串口控制协议，可连接中控及控制电脑。 |  |  |  |
|  |  | 2）最大输入电流 30A，单路最大输出电流16A。 |  |  |  |
|  |  | 3）工作电压 95V-240V。 |  |  |  |
|  |  | 4）输出电源插座: 后面板 8 个受控 16A 万用插座；插座标准: 兼容国标 6A、10A、16A、英标 13A、美标 15A、欧标 G/M 插头。 |  |  |  |
|  |  | 5）开关间隔时间:1 秒；机箱高度: 2U。 |  |  |  |
| 三 | 信号切换系统 |  |  |  |  |
| 12 | 无缝高清混合矩阵切换器 | 1）可以支持大规模288*288路信号输入输出；1卡4路，所有板卡支持热拔插，此机箱最大支持16进16出，具体板卡配置需根据现场信号输入输出确定。 |  |  |  |
|  |  | 2）支持DVI1.0协议，兼容HDMI1.4a，符合HDCP 1.3标准。 |  |  |  |
|  |  | 3）输入输出板卡带有音频接口，支持音视频的分离合成。 |  |  |  |
|  |  | 4）▲支持信号：CV、YC、YUV、VGA、HDMI、SDI、DVI、HDBaseT、FIBER光纤等信号的输入和输出，需提供CNAS授权的第三方检测机构的检验报告。 |  |  |  |
|  |  | 5）▲HDBaseT输入输出信号支持内嵌的（或本地端的）双向RS-232和双向IR信号，并可选择随视频信号切换，或分离切换模式，并支持POC对外供电 |  |  |  |
|  |  | 6）★所有通道的输出均支持无缝切换，且分辨率可单独调节，支持4K视频图像的输入输出；提供彩页截图。 |  |  |  |
|  |  | 7）★具备冗余电源、电源模块支持热插拔；提供设备的彩页证明。 |  |  |  |
|  |  | 8）拼接控制卡支持大屏拼接分组，至少5组拼接，可以实现对图像拼接、叠加、漫游、缩放等功能，单块屏至少可同时开4个1080P画面，16个标清画面。 |  |  |  |
|  |  | 9）▲图像预览卡支持客户端图像预览功能，至少同时支持4路视频同时预览；提供软件截图。 |  |  |  |
|  |  | 10）★内嵌可编程中控功能，可编程控制接口至少具备2路RS232，1路RJ-45网络接口；支持厂家触屏、IPAD和win系统触控平板的直接控制和对周边设备的控制。 |  |  |  |
|  |  | 11）支持字幕叠加，字幕显示的位置、字体大小、颜色均可自定义调节。 |  |  |  |
|  |  | 12）SDI输入输出板卡带环出监视功能。 |  |  |  |
|  |  | 13）支持KVM功能，可以实时对鼠标键盘和视频显示信号的实时切换和调配管理，支持KVM键盘直接控制矩阵切换。 |  |  |  |
|  |  | 14）▲矩阵主机支持大规模矩阵预案和拼接预案管理，至少可支持512组预案场景的管理。提供软件界面截图。 |  |  |  |
|  |  | 15）★支持软件端信号预切功能，在信号切换操作后确认完成才执行切换避免出现信号误切；提供软件界面截图。 |  |  |  |
|  |  | 16）支持EDID读取、编辑、自定义、断电保护功能。 |  |  |  |
|  |  | 17）HDMI、DVI板卡前驱35m。 |  |  |  |
|  |  | 18）智能温控调节，可智能控制矩阵风扇的运行。 |  |  |  |
|  |  | 19）★至少4种不同的控制方式：具有RS-485，红外遥控， RS-232 协议和TCP/IP网络协议，同时支持HDBaseT的串口控制矩阵切换 ；需提供第三方机构的检测报告。 |  |  |  |
|  |  | 20）★MTBF≥40000，需提供第三方检测机构的报告。 |  |  |  |
|  |  | 21）▲厂家生产管理和产品需通过国际ISO9001认证、ISO14001认证、RoHS认证、CE认证、HDBaseT联盟会员。 |  |  |  |
|  |  | 22）▲为确保系统自主研发产品，方便系统以后升级扩容，投标产品需要提供由国家版权局提供的计算机软件著作权登记证书。 |  |  |  |
|  |  | 23）★为满足多个系统配合兼容性，要求中控系统，矩阵信号切换系统和会议发言系统为同一品牌。 |  |  |  |
| 四 | 集中控制系统 |  |  |  |  |
| 13 | 网络中控主机 | 1）主频≥667MHz的32位内嵌式处理器，ARM11 CPU，内存≥256M， Flash闪存≥1G。 |  |  |  |
|  |  | 2）★完全可编程，开放式的接口，4路可编程高速总线功能扩展卡；可扩展电压模拟卡，编程输出可调电压, 还可编程为可读取外部输入电压等多种额外扩展功能；提供彩页证明材料；具体扩展卡配置需根据项目现场情况确定。 |  |  |  |
|  |  | 3）不低于8路独立可编程RS-232/422/485 控制接口。 |  |  |  |
|  |  | 4）不低于8路弱电继电器接口和8路数字输入/输出IO 接口。 |  |  |  |
|  |  | 5）不低于8路红外可编程控制接口，内置红外学习器，可以支持对周边所有红外设备（如：DVD/TV）的控制，且单个红外接口可以同时连接控制多个不同设备，可以做RS232串口转发。 |  |  |  |
|  |  | 6）★前面板具有设备状态指示灯和电源指示灯，具备至少8路RS232/485/422通讯指示灯，8路红外数据通讯指示灯。厂家需提供设备前面板图片和第三方检测报告。 |  |  |  |
|  |  | 7）支持网络通讯：CR-NET，CR-LINK ；TCP/IP；三种网络通讯方式。 |  |  |  |
|  |  | 8）支持 USB2,0或 以上编程通讯接口功能 可用 连接电脑用于程序下 载、系统诊断、红外学习等。 |  |  |  |
|  |  | 9）支持大型组网集中管理；支持多会议室互控，远程上传和维护程序。 |  |  |  |
|  |  | 10）★支持iPad／iPhone/Android平板作为触控终端，具备pc端触控软件通过windows平台进行控制。 |  |  |  |
|  |  | 11）★设备在需要状态支持读取传感器实际电压，联动传感器实现可实时监测应用环境中的检测值。 |  |  |  |
|  |  | 12）设备工作温度支持高温55℃低温-10℃，符合GB/T2423标准。 |  |  |  |
|  |  | 13）存储温度低温-40摄氏度~55℃，符合GB/T2423标准。 |  |  |  |
|  |  | 14）工作湿度20%~93%，符合GB/T2423标准。 |  |  |  |
|  |  | 15）★MTBF≥40000小时，厂家需提供CNAS授权的第三方机构的检测报告。 |  |  |  |
|  |  | 16）▲支持中控双机热备份功能，厂家需提供相关热备份设备的彩页资料。 |  |  |  |
|  |  | 17）▲厂家生产管理和产品需通过国际ISO9001认证、ISO14001认证、RoHS认证、CE认证。 |  |  |  |
|  |  | 18）▲为确保系统自主研发产品，方便系统以后升级扩容，投标产品需要提供由国家版权局提供的计算机软件著作权登记证书。 |  |  |  |
|  |  | 19）★为满足多个系统配合兼容性，要求中控系统，矩阵信号切换系统和会议发言系统为同一品牌。 |  |  |  |
| 14 | 平板电脑 | 1）存储容量：32GB。 |  |  |  |
|  |  | 2）屏幕尺寸：9.7英寸。 |  |  |  |
| 15 | 无线路由器 | 1）LAN口数量：3。 |  |  |  |
|  |  | 2）LAN口：百兆网口。 |  |  |  |
|  |  | 3）WAN口：百兆网口。 |  |  |  |
|  |  | 4）无线速率：2100M。 |  |  |  |
| 16 | 编程软件 | 1）按用户需求编程定制会议使用场景。 |  |  |  |
| 17 | 红外发生棒 | 1）控制距离可延长到150米的距离。 |  |  |  |
| 五 | 视频会议终端 |  |  |  |  |
| 18 | 视频会议终端 | 1）多媒体框架协议：ITU-T H.323、H.320；IETF SIP。 |  |  |  |
|  |  | 2）视频编解码协议：H.263、H.264。 |  |  |  |
|  |  | 3）音频编解码协议：G.711A、G.711U、G.722、G.728、AAC-LD、ZTE_BA、G.722.1、G.722.1 Annex C*。 |  |  |  |
|  |  | 4）双流标准：ITU-T H.239。 |  |  |  |
|  |  | 5）网络传输协议：TCP/IP、DHCP、SNMP、Telnet、HTTP、PPPoE 。 |  |  |  |
|  |  | 6）呼叫带宽： |  |  |  |
|  |  | IP：64Kbps～8Mbps。 |  |  |  |
|  |  | E1：2Mbps/4Mbps/6Mbps/8Mbps。 |  |  |  |
|  |  | 7）活动图像分辨率：1080p 50/60fps、1080p 25/30 fps、1080i 50/60fps、720p 50/60fps、720p 30fps、4CIF 25fps、 CIF 25fps。 |  |  |  |
|  |  | 8）媒体加密协议：AES。 |  |  |  |
|  |  | 9）加密标准：H235。 |  |  |  |
|  |  | 10）视频流特性：三视频流1080p 30fps+1080p 30fps+SXGA，支持PIP、POP等显示模式，视频输出宽高比设置，PC输入自动协商。 |  |  |  |
|  |  | 11）网络适应性：自动升降速，QoS的TOS、DiffServ设置和丢包补偿，FEC算法，视音频丢包补偿。 |  |  |  |
| 六 | 门卫室监视改造 |  |  |  |  |
| 19 | 光端机 | 1）接口:16路BNC,FC光纤接口 |  |  |  |
|  |  | 2）尺寸：266*112*42(mm) |  |  |  |
| 20 | 显示器 | 1）尺寸：27英寸。 |  |  |  |
|  |  | 2）屏幕比例：16:9。 |  |  |  |
|  |  | 3）对比度：1000:1。 |  |  |  |
|  |  | 4）视频接口：1个VGA，1个HDMI。 |  |  |  |
| 七 | 其他 |  |  |  |  |
| 21 | 辅材 | 1）包括本项目中各个系统的各种辅材，各种接头配套连接器等。 |  |  |  |
| 22 | 安装及调试费 | 2）本项目中各个系统设备的运输、安装部署及调试等工作。 |  |  |  |

1. “偏离情况”栏中应填写“正偏离”、“负偏离”或 “无偏离”。

2. “招标技术要求”一栏应填写招标文件第一册第二章“三、项目技术要求”的内容；“投标技术响应”一栏必须详细填写投标产品的具体参数，并应对照招标技术要求一一对应响应；

### 九、投标人认为需要加以说明的其他内容

### 十、项目实施方案

1、项目交货期、免费保修期；

2、故障或技术支持响应时间；

3、投标人提供的技术保障措施、施工安全保障措施

4、质量保证及违约承诺。

### 十一、其他